Приложение

К постановлению

Администрации поселка Ставрово

От__________ №_______

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации поселка Ставрово

От __________ №______

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Ставрово на  2013 год"

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Ставрово на 2013 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №261-ФЗ); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Ставрово |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Ставрово |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов |
|  | Задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы, жилищного фонда; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и энергетической энергии организациями-потребителями; - уменьшение расходов бюджета на энергообеспечение организаций. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 год |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Администрация поселка Ставрово Ресурсоснабжающие организации Управляющие организации Подрядные организации Собственники жилых помещений |
| Объемы и источники финансирования Программы | – 36,6 тыс. рублей - всего, из них средства: местного бюджета: 36,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение числа светодиодных светильников уличного освещение на 22 ед. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация поселка Ставрово |

## Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»; постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и  муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»; «Энергетической стратегией России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р; приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в  целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения  энергоэффективности  жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы.

Муниципальное образование Поселок Ставрово расположено в Собинском районе Общая площадь поселения 414 га. Число проживающих граждан на 01.01.2012 составляет 7 775 человека.

Тепло-водоснабжение жилищного фонда и бюджетной сферы поселения осуществляется МУП ЖКХ поселка Ставрово. Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется газовой котельной ООО «Тепло-сбыт».

Основным источником обеспечения объектов поселения электрической энергией является открытое акционерное общество "Владимирэнергосбыт".

Основным источником обеспечения объектов поселения природным газом является ООО «Владимиррегионгаз».

В поселении имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией поселения политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На 01 января 2012 года перечень муниципальных зданий, в которых располагаются муниципальные учреждения, включает 4 объекта - здание  МУК Центр досуга молодежи поселка Ставрово, МУК ЦНХТ поселка Ставрово, МУК Музейно-выставочный центр поселка Ставрово, МУ «АХУ администрации поселка Ставрово». Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 45,4 тыс. Гкал тепловой энергии  и  8 214 тыс. кВт-ч  электрической энергии на сумму 32 тыс. рублей.

Энергосбережение в системах электроснабжения наружного освещения

Характеристика электрических линий уличного освещения

Протяженность электрических линий уличного освещения по поселению составляет 32 км. Количество установленных светильников  – 414 шт. (ДРЛ 250 - 372 штуки, ДРЛ 400 – 42 штуки), в 2011 году объем потребления электроэнергии составил 357,8 тыс. кВт.ч.

Доля затрат, которая приходится на наружное освещение улиц, составляет существенную часть бюджета поселка, в частности 1 600 тыс. руб.

Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения зачастую не соответствует современным требованиям. КПД светильников составляет не более 40 – 50 %. Вследствие полного износа светильников и использования низкоэффективных ртутных ламп ДРЛ 250 и ДРЛ 400 затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики. Для снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию необходимо реконструировать системы уличного освещения с использованием энергоэффективных светильников (КПД более 70 %) со светодиодными лампами. Данные лампы имеют высокую светоотдачу, существенно превышающую установленную для ртутных ламп ДРЛ, наряду с этим, эксплуатационный срок службы значительно больше ртутных.

Учитывая тот факт, что наибольшую долю в общем количестве занимают светильники с лампами ДРЛ 250 (100), отдаем предпочтение наиболее энергоэффективной модели для их замены – это диодные светильники, которые имеют экономическое преимущество, так как обладают более низкими затратами на модернизацию и быстрым сроком окупаемости. Именно по этой причине выбор при модернизации сделан именно в пользу диодных светильников. Ориентировочные затраты на модернизацию всех 414 светильников составят около 5 (пяти) миллионов рублей.

Замену неэффективных ртутных ламп в системах наружного освещения поселка Ставрово предполагается произвести за счет энергосервисной компании, с заключением энергосервисного договора на 5 лет.

В настоящее время на территории поселка Ставрово имеются 372 светильника ДРЛ-250, и 42 светильника ДРЛ-400. Время горения в год составляет 3800 часов. Нормативное потребление электроэнергии в год составляет 417 200 кВт.

Планируется заменить в 2013 году светильники уличного освещения и поставить диодные светильники с мощностью: 180 Вт – 42 ед., 135  Вт – 306 ед., 90 Вт – 66 ед.. При времени горения светильников 3800 часов в год энергопотребление составит:

светильник 90 Вт :            90 Вт * 66 ед. * 3800 ч. = 22 572 кВт

светильник 135 Вт:           135 Вт * 306 ед. * 3800 ч. = 156 972 кВт

светильник 180 Вт:           180 Вт * 42 ед. * 3800 ч. = 22 572 кВт

Нормативное потребление при существующих условиях 439 200 кВт, при замене светильников 208 300 кВт.

Экономия электроэнергии в год составит 208,9 тыс. кВт.ч. Что в суммовом выражении составит – 1172,0 тыс. рублей.

Наряду с вышеуказанными мерами, необходимо отметить целесообразность применения при реконструкции воздушных линий электропередач, скрученных в жгут самонесущих изолированных проводов.

Потребление энергии  социальной сферой

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Основными недостатками деятельности администрации поселка, выявленными при проведении  обследований, являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию зданий, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем.

В результате, в зданиях главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

В зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Затраты на оплату коммунальных услуг по зданиям муниципальных учреждений превышают сумму 2 млн.руб. в год.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданиях выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов бюджета поселка на оплату коммунальных услуг по отоплению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- улучшения микроклимата в здании;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги  при неизбежном увеличении тарифов.

В муниципальном образовании поселок Ставрово существует потенциал энергосбережения в зданиях муниципальных учреждений порядка 15 процентов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует работников к обеспечению режима энергосбережения.

Процесс энергосбережения в поселении можно обеспечить только программно-целевым методом.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде

Общая площадь жилищного фонда (МКД) муниципального образования поселок Ставрово составляет более 128 403,43 кв. метров, в том числе в муниципальной собственности 11,4 тыс. кв. метров.

В жилищном фонде поселения насчитывается 85 многоквартирных домов .

Доля расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг постоянно растет.

Содержание жилищного фонда является высокозатратным.

В поселке Ставрово большинство многоквартирных домов имеют полную степень благоустройства. Рациональный подход к использованию ресурсов потребителями позволяет получить экономию в среднем до 10 %.

Посредством широкой пропаганды и информирования  жителей о мероприятиях, возможных к применению для реализации потенциала энергосбережения, можно добиться значительных результатов.

Область реализации потенциала энергосбережения  потребителями состоит из следующих мероприятий:

- Эффективное использование тепловой энергии;

- Освещение квартиры, применение энергоэкономичных источников света;

- Экономия воды, устранение утечек сантехнического оборудования.

- Обязательный приборный учет использования ресурсов

- Оснащение приборами учета потребления коммунальных ресурсов жилых домов.

Экономия тепловой  энергии:

В жилых домах ежегодно расходуется тепловой энергии в объеме 31,04 тыс. Гкал.

Потенциал экономии тепловой энергии потребителями в многоквартирном жилищном фонде поселка Ставрово при осуществлении энергосберегающих мероприятий.

| Многоквартирный жилищный фонд | Число многоквартирных домов | Общая площадь | Ср/Годовое потребление теплоэнергии | Годовое потребление теплоэнергии реализации потенциала | Годовой Объем экономии теплоэнергии | Годовой потенциал экономии средств потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | тыс. м2 | Гкал | Гкал | Гкал | тыс. руб. |
| Итого: | 85 | 128,4 | 3970 | 3573 | 397 | 455,62 |

Снижение расхода теплоэнергии бытовыми потребителями на 10% позволит получить экономию в размере  397 Гкал/год. В денежном выражении этот показатель составляет  455,62 тыс. руб. в год.

Экономия электрической энергии:

В жилых домах ежегодно расходуется электроэнергии в объеме, составляющем в среднем 400 кВт·ч на человека, которая потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы различного назначения и  в установках инженерного оборудования и освещения общедомовых помещений. Ежегодно на бытовые нужды расходуется всё большая доля ресурсов, значительными темпами растёт применение бытовой электротехники. Отпуск электроэнергии в поселении в 2007 году для нужд населения многоквартирных домов составил 1 210 тыс. кВт.ч.

Потенциал экономии электроэнергии бытовыми потребителями в многоквартирном жилищном фонде МО поселок Ставрово

| Многоквартирный жилищный фонд | Число многоквартирных домов | Общая площадь | Ср/Годовое потребление электроэнергии | Годовое потребление электроэнергии при реализации потенциала | Годовой Объем экономии электроэнергии | Годовой потенциал экономии средств потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | тыс. м2 | тыс. кВт*ч | тыс. кВт*ч | тыс. кВт*ч | тыс. руб. |
| Итого: | 85 | 128,4 | 1 210 | 1089,0 | 121,0 | 363,0 |

Снижение расхода электроэнергии бытовыми потребителями на 10% позволит получить экономию в размере  121,0 тыс.кВт*ч/год. В денежном выражении этот показатель составляет более 360 тыс. руб. в год.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств местного бюджета.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

За период действия данной  программы за счет средств местного бюджета, средств ресурсоснабжающих компаний, средств собственников помещений будут модернизированы до уровня объектов энергетической эффективности многоквартирные жилые дома общей площадью 128,4 тыс. кв. метров.

В результате реализации проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде темп роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, в которых были проведены энергосберегающие мероприятия, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- утеплению фасадов.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

## II. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- уменьшение потребления энергии, и связанных с этим затрат, в среднем на 15 процентов;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

- замена неэффективных ртутных ламп в системах уличного освещения на энергоэффективные светильники со светодиодными лампами.

- повышение энергоэффективности в теплоснабжении;

- повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении;

- повышение энергоэффективности в жилищной сфере;

- повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере;

Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений и позволяющих получить наибольший экономический эффект.

1. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении:

1.1.Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь тепловой  энергии в сфере теплоснабжения.

1.2. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии.

1.3. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения.

1.4. Диагностика оптимальности  структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии (на основных энергопотребляющих объектах).

2. Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении:

2.1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения.

2.2. Обеспечение рационального водопотребления.

2.3. Повышение  энергетической эффективности  в  сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

2.4. Диагностика оптимальности  структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах).

3.Повышение энергоэффективности в жилищной сфере:

# 3. 1. Единовременные:

# - утепление современных оконных конструкций;

# - утепление стен, перекрытий подвалов и верхних этажей;

# - установка теплоотражателей за отопительными приборами;

# - установка устройств плавного пуска электродвигателей лифтов;

# - установка компенсаторов реактивной мощности;

# - утепление многотарифных счетчиков электрической энергии;

# - модернизация тепловых пунктов с установкой частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование;

# - установка автоматизированных узлов управления параметрами теплоносителя;

# - установка современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;

# - установка терморегуляторов на приборах отопления;

# - установка балансировочных клапанов для систем отопления многоподъездных зданий;

# - организация общедомового и квартирного учета энергоресурсов.

# 3.2. Регулярные:

# - замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования;

# - реконструкция водопроводных сетей;

# - остекление лоджий и балконов в зданиях;

# - теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых подвалах и на чердаках;

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем.

4. Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе:

4.1. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере.

4.2. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере.

4.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором.

5. Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

5.1. Нормативно-правовая, организационная и  информационная поддержка населению поселка, ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям в области энергосбережения и энергоэффективности.

5.2. Актуализация и разработка нормативных правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

5.3. Информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности.».

## III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена с 2013 по 2020 год и включает в себя:

- организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, жилищного фонда;

- создание базы данных по  муниципальным зданиям, жилищному фонду;

- проведение энергоаудита муниципальных зданий;

- замена неэффективных ртутных ламп в системах уличного освещения на энергоэффективные светильники с натриевыми и светодиодными лампами (414 шт);

- оснащение приборами учета ТЭР жилищного фонда поселения;

- разработку Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

Предполагается до 2015 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 15 процентов к уровню 2007 года.

## IV. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

4.1. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

4.2. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления.

4.3. Модернизация системы уличного освещения поселка Ставрово

Замена светильников с ртутными лампами на энергосберегающие диодные светильники по энергосервисному договору.

4.4. Модернизация систем освещения муниципальных учреждений.

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

4.5. Мероприятия по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

4.5.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

а) ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне);

б) мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

в) мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

г) проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.

4.5.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

а) реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

б) утепление многоквартирных домов, квартир и площадей мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

в) применение энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

г) размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

д) установка датчиков движения и замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;

з) замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин;

к) повышение эффективности использования и сокращение потерь воды;

л) автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование);

м) тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

н) восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;

о) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения;

п) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам  проведенного энергоаудита муниципальных зданий, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы;

- при получении экономии средств бюджета поселка при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении № 1.

## V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств   бюджета поселения.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках финансирования областных и других программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из бюджета поселка Ставрово составляет  34,6 тыс. руб., в т.ч.:

2013 год – 34,6 тыс. руб.,

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселка носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета поселка на очередной финансовый год.

VI. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация поселка Ставрово. Администрация поселка контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является заместитель главы администрации поселка.

Приложение 1

Основные мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные за реализацию мероприятия Программы | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приобретение световой арматуры для установки светильников уличного освещение | 3 квартал 2013 | 34,6 |  |  | 34,6 |  | Администрация поселка Ставрово | Обеспечение мест установки светильников линией уличного освещения |