АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ставрово

от  21.05.2012                                                                                                      №  84

| Об утверждении Правил содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в поселке Ставрово |  |
| --- | --- |

# Неотъемлемой частью обеспечения пожарной безопасности является создание и содержание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения. В целях выполнения требований Федеральных законов от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановления Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", с целью снижения ущерба от возможных пожаров, приведения наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами,

# постановляю:

# 1. Утвердить «Правила содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения  в поселке Ставрово» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заместителя главы администрации поселка Ставрово Коблову Т.П.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления  поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.

Глава поселка Ставрово                                                  ,     А.Н.Трухин

# Приложение

# к постановлению

# администрации поселка Ставрово

# от 21.05.2012 № 84

# ПРАВИЛА

# СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# в поселке Ставрово

## 1. Общие положения

## 1.1. Правила содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования поселок Ставрово (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 N 167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.99 N 168), Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313), ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия" (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 02.09.85 N 2831), ГОСТ 12.1.033-81 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения" (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 27.08.81 N 4084), ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 N 387-ст).

## 1.2. Основные понятия:

## источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты), пожарные водоемы (резервуары), и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

## пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

## противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

## пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности источников ППВ;

## безводный участок - участок местности с водоотдачей сети менее 10 л/с, либо расстояние до водоисточника более 500 м.

## 1.3. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

## эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

## финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

## возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

## проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

## установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

## наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;

## очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

## проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

## немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, подразделений ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

## своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

## 1.4. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и подразделениями ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями (инструкциями) о взаимодействии и (или) договорами.

## 1.5. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения подразделениями ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и обеспечения максимальной водоотдачи сетей организация водопроводного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

## 1.6. Подразделения ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями (инструкциями) о взаимодействии и (или) договорами.

## 1.7. Размещение источников ППВ в поселке Ставрово и организациях, их количество следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.84 N 123), СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 04.10.85 N 189), сводом правил 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утверждены приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178).

## 1.8. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 N 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на организацию водопроводного хозяйства (МУ МПЖКХ), имеющую в хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

## 2. Содержание источников противопожарного водоснабжения

## 2.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

## 2.2. Организация водопроводного хозяйства, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

## 3. Испытание и проверка источников ППВ

## 3.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание и проверка источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не менее двух раз в год (как правило, весной и осенью) с составлением акта результата испытания согласно приложению. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

## 3.2. Испытание и проверка источников ППВ проводится представителями организации водопроводного хозяйства, абонента с обязательным привлечением представителей ГПС.

## 4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

## 4.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

## 4.2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками организации водопроводного хозяйства, абонента совместно с представителями подразделений ГПС и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования, объектов водоснабжением для целей пожаротушения.

## 4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

## Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделений ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

## 4.4. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы подразделения ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров.

## 4.5. Организация водопроводного хозяйства, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять подразделения ГПС, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:

## о случаях ремонта или замены источников ППВ;

## об окончании ремонта или замены источников ППВ.

## 4.6. По окончании работ по ремонту источников ППВ подразделения ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.

## 4.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

## 5. Учет и проверка источников ППВ

## 5.1. Организации водопроводного хозяйства, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

## 5.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация муниципального образования поселок Ставрово организуют, а организации водопроводного хозяйства, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, совместно с подразделениями ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

## 5.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации водопроводного хозяйства, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание в соответствии с "Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации" (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.99 N 168).

## Проверяют наличие, состояние и проводят испытание источников ППВ не менее двух раз в год организациями водопроводного хозяйства, иной организацией, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении с привлечением подразделений ГПС.

## Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

## 5.4. Организации водопроводного хозяйства, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки(допускается заведение журнала), в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

## 5.5. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

## чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

## наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;

## возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

## герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

## герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

## работа сливного устройства.

## При проверке пожарных гидрантов должна проверяться их работоспособность путем пуска воды.

## 5.6. Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

## 5.6.1. Опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовой температуре наружного воздуха.

## 5.6.2. При отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды.

## 5.6.3. Не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

## 5.7. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

## наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утверждены постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 N 387-ст);

## возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

## наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

## наличие площадки перед водоемом для забора воды;

## герметичность задвижек (при их наличии);

## наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по незамерзанию (для резервуаров);

## утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

## 5.8. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

## состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;

## наличие на видном месте указателя пирса;

## возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

## наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

## 5.9. При проверке водонапорных башен и других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них пожарными автоцистернами в любое время года.

## 6. Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям

## и сооружениям на них и к резервуарам и водоемам с запасами

## воды на цели наружного пожаротушения

## 6.1 Выполнение требований пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них и требований к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения обеспечивается в соответствии со сводом правил 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178.

## Приложение

## к Правилам

АКТ

приема в эксплуатацию пожарного гидранта

"____" ____________20__ г.                                  г. ____________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЧ ___________________________________

(должность, фамилия)

представитель ___________________________________________________ составили

(наименование организации, сдающей ПГ в экспл.,

должность, фамилия)

настоящий  акт  в  том,  что пожарный гидрант, установленный на водопроводе

диаметром мм ______ по адресу: ____________ технически ____________________

исправен, неисправен

Расход воды на период испытания составил ______________________________ л/с

Расход воды на пожаротушение по требованиям норм ______________________ л/с

Пожарный гидрант к эксплуатации ___________________________________________

пригоден, непригоден

Замечания: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи: __________________________________________________________________

АКТ

проверки технического состояния пожарного гидранта, водонапорной

башни, противопожарного водоема

"____" ___________ 20__ г.                                  г. ____________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЧ ___ ______________________ с  одной

(должность, фамилия)

стороны  и представитель ________________________________________________ с

(наименование экспл. водопровод. службы, должность,

фамилия)

другой стороны составили настоящий акт в том, что в период с "__" ______ по

"__"   ________   20__   г.  произведена  проверка  технического  состояния

источников противопожарного водоснабжения.

Всего проверено ___________________________________________________________

(количество ПГ, ВБ, ПВ)

Из них неисправны: ________________________________________________________

(указываются конкретные виды неисправностей)

___________________________________________________________________________

Подписи: ______________________________________________________________

Визы:

Зам.главы администрации поселка Ставрово                       Т.П.Коблова

Дата

Подготовил:

Консультант ГОЧС                                                            Н.А.Шутова

Дата